# Приложение

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Главного

государственного санитарного

врача Российской Федерации

от  «_28_» __06_2010  № _75_

Изменения № 2 к СанПиН 2.1.4.1116-02

«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества»

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы

СанПиН 2.1.4.2653-10

____________________________________________________________________________________________________________________

Внести следующие изменения в СанПиН 2.1.4.1116-02 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества»:

1. В подпункте II.д таблицы 2 пункта 4.4.5 главы IV изменить установленные ранее нормативы качества расфасованных вод для показателя «формальдегид», изложив изменения в следующей редакции:

| II.д. Показатели органического загрязнения: |
| --- |
| Формальдегид | мкг/л | 25 | 25 | с.-т. | 2 |

2. Подпункт II.е таблицы 2 пункта 4.4.5 главы IV изложить в новой редакции:

| II.е. Комплексные показатели токсичности: |
| --- |
| По ( NO2 и NO3 | единицы | ≤ 1 | ≤ 1 | - | - |
| По ( тригалометанов | единицы | ≤ 1 | ≤ 1 | - | - |

3. Дополнить примечание к таблице 2 пункта 4.4.5 главы IV примечаниями следующего содержания:

«3) Комплексные показатели по сумме NO2+NO3 и сумме тригалометанов рассчитываются по формуле:

, где

С - содержание в воде, расфасованной в емкости, конкретного вещества в мг (мкг)/л;

ПДК - предельно допустимая концентрация этого вещества в воде, расфасованной в емкости,  с учетом  ее категории в мг (мкг)/л.

4) Выполняется анализ хлора остаточного (свободного и связанного),  тригалометанов (хлороформ, бромоформ, дибромхлорметан, бром-дихлорметан) и четыреххлористого углерода только в расфасованной воде, источником которой является питьевая вода из централизованных систем питьевого водоснабжения.

5) Для газированных вод допускается снижение водородного показателя (рН) не ниже 4,5 единиц».

4. В третьем абзаце примечания к таблице 5 пункта 4.7 заменить показатель уровня йодирования воды с «30-60 мкг/л» на  «40-60 мкг/л».

5. Пункт 4.9 главы IV дополнить абзацем в следующего содержания:

«Расфасованные воды с содержанием кислорода выше 15 мг/л должны проходить санитарно-токсикологическую оценку безопасности».

6. В пункт 4.11 главы IV после слов «а также следующим дополнительным требованиям:» внести изменения, изложив в следующей редакции:

«а) не допускается использование серебра и диоксида углерода в качестве консервантов;

б) содержание фторид-иона должно быть в  пределах 0,6-1,0 мг/л;

в) содержание йодид-иона должно быть в пределах 0,04-0,06 мг/л*.

Примечание:

*допускается не проводить кондиционирование по йоду расфасованной воды для приготовления детского питания».

7. Главу IV дополнить пунктами в следующей редакции:

«4.12. Вода питьевая должна быть разлита в потребительскую тару, разрешенную в установленном порядке для контакта с пищевыми продуктами.

4.13. Маркировка расфасованной воды должна содержать информацию в соответствии с требованиями законодательства.

Маркировка расфасованной воды, предназначенной для детского питания, должна содержать информацию по условиям ее применения после вскрытия бутылки.

4.14. Условия хранения и транспортировки расфасованной воды должны соответствовать требованиям, указанным в нормативной документации изготовителя на готовую продукцию, утвержденную в установленном порядке».